ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa

2. Oświadczenie projektantów

3. Opis techniczny

4. Zestawienie powierzchni utwardzonych

5. Tabela robót ziemnych

6. Tabela warstwy wyrównawczej

7. Uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

8. Uprawnienia projektantów

9. Zaświadczenia o przynależności do Izby Zawodowej

10. Rysunki :

Nr.1 Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:1000

Nr.2 Profil podłużny A - B  skala 1:50:500

Nr.3 Przekrój konstrukcyjny - charakterystyczny a - a  skala 1:25

Nr.4 Przekrój konstrukcyjny - charakterystyczny b - b  skala 1:25

Nr.5 Przekroje poprzeczne  skala 1:20:100

11. Informacja BIOZ

OPIS  TECHNICZNY

do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Kadłubek gmina Trzcianka - działka nr 5 w obrębie Biała (Kadłubek)

I. PODSTAWA  OPRACOWANIA

a. Umowa Nr RPI/D-5541/12/2009 z gminą Trzcianka na wykonanie dokumentacji

z dnia 03.04.2009 r.

b. Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000

wykonana we marcu 2009 roku

c. Pomiary uzupełniające, niwelacja, wykonane dla potrzeb projektowania

d. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejącego

e. Uzgodnienie projektu z inwestorem, Gminą Trzcianka

f. Uzgodnienie projektu z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

g. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999 r (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1729 z dnia 23 września 2003  r w

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. Nr 177 z 2003 r.

i. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z  późn. zmianami i

zmianami wynikającymi z innych ustaw)

II. STAN  ISTNIEJĄCY

Odcinek drogi gminnej będący przedmiotem opracowania jest dojazdem od drogi wojewódzkiej do m. Kadłubek w gminie Trzcianka. Zakres drogi objęty niniejszym projektem ma początek na drodze wojewódzkiej Nr 180 o nawierzchni asfaltowej, biegnącej z miejscowości Trzcianka w kierunku miejscowości Piła a koniec zakresu opracowania na granicy terenu PKP.

Droga posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową obramowaną opornikami betonowymi z nawiezioną w trakcie wieloletniej eksploatacji wierzchnią warstwą gruntu grubości ok. 5 cm. Jezdnia posiada szerokość 5,0 m i zmienną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających od 8,10 m do 9,20 m. Droga ma charakter drogi gospodarczej, wysokościowo biegnie po istniejącym terenie i jest zlokalizowana w obszarze niezabudowanym. Teren jest równy bez większych spadków, na przeważającym odcinku droga ma spadki ~0,2 % oraz różnice rzędnych od 84,57 do 84,82.

Na trasie nie występują zjazdy, droga jest w złym stanie technicznym, posiada znaczne nierówności i łaty remontowe. Na trasie drogi po prawej stronie występują drzewa przydrożne, które nie kolidują z projektowaną przebudową.

W pasie drogowym nie występuje uzbrojenie podziemne.

III. STAN  PROJEKTOWANY

a. Projekt zagospodarowania terenu

Celem obecnego opracowania jest wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej działka nr 5 stanowiącego dojazd od drogi wojewódzkiej Nr 180 działka nr 13/1 do zabudowań m. Kadłubek. Odcinek objęty niniejszym projektem ma długość ~174,0 m.

Celem przebudowy odcinka drogi gminnej jest :

- wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości

5,0 m

- oczyszczenie jezdni z warstwy gruntu do podłoża z nawierzchni z kruszywa

(tłuczeń)

- budowa przepustu pod zjazdem na drogę wojewódzką

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:1000 na podstawie danych zawartych w punkcie I. Początek trasy projektowanego odcinka A - B przyjęto na zjeździe na drogą wojewódzką Trzcianka - Piła a zakończenie trasy na granicy terenów PKP.

Zakres projektowanej przebudowy drogi jest uzgodniony z inwestorem.

Na odcinku A - B projektuje się podstawową szerokość jezdni do przebudowy 5,0 m (zgodnie ze stanem istniejącym) z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m.

Geometria jezdni jest zaprojektowana po istniejącej trasie drogi bez zmian, odcinek przewidziany do przebudowy jest odcinkiem prostym bez załamań w osi.

Na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:1000 oznaczono oś projektowanej drogi do przebudowy literami od A do B, oznaczono przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne literami od a - a do b - b, pokazano spadki podłużne i poprzeczne projektowanej nawierzchni oraz rzędne wysokościowe w miejscach charakterystycznych.

Pozostałe elementy rozwiązania sytuacyjnego pokazane są na planszy nr.1 w skali 1:1000.

b. Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w oparciu o wykonany profil podłużny drogi w skali 1:50:500, przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne w skali 1:25 oraz przekroje poprzeczne w skali 1:20:100. Wysokościowo niweleta projektowanej nawierzchni jest wytrasowana w ścisłym nawiązaniu do przebiegu wysokościowego niwelety istniejącej obecnie nawierzchni drogi. Przy trasowaniu uwzględniono zdjęcie warstwy nawiezionego gruntu na nawierzchnię tłuczniową. W profilu wyliczono spadki podłużne i rzędne niwelety projektowanej nawierzchni.

Spadek poprzeczny jezdni projektuje się daszkowy 2%, spadek poboczy 6%.              W przekrojach konstrukcyjnych - charakterystycznych pokazano spadki poprzeczne i elementy konstrukcyjne nawierzchni. W przekrojach poprzecznych pokazano zakres robót nawierzchniowych z wyliczeniem ilości robót ziemnych.

Pozostałe elementy rozwiązania wysokościowego pokazane są w projekcie.

c. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o  Załącznik Nr 5 do

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku.

Dane projektowe :

- droga gminna klasy D

- kategoria ruchu KR1

- teren niezabudowany

- podłoże, istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

- odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1-KR2

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, grubość wg przekroi poprzecznych

- istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

Pobocza drogi, obustronne o szerokości 0,75 m  projektuje się urządzić poprzez ułożenie warstwy humusu grub. 5 cm, zagęszczenie i obsianie trawą.

Przed układaniem warstw asfaltowych należy istniejącą nawierzchnię tłuczniową oczyścić a następnie dokonać sprysku emulsją asfaltową.

Szczegóły konstrukcji nawierzchni pokazane są na przekrojach konstrukcyjnych - charakterystycznych w skali 1:25.

g. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzają się na miejscu do formowania poboczy, plantowania poboczy z obrobieniem na czysto oraz humusowania grub. 5 cm i obsiania trawą.

Jako wykopy uwzględniono zdjęcie warstwy gruntu z istniejącej nawierzchni tłuczniowej i wykorzystanie na miejscu do formowania poboczy.

W projekcie wykonano tabelaryczne zestawienia podstawowych ilości robót na podstawie wykonanych przekroi poprzecznych.

Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie.

h. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni z wód powierzchniowych projektuje się spadkami podłużnymi i poprzecznymi na teren przyległy nieutwardzony zgodnie z jego spadkiem.

i. Przepust

Pod zjazdem na drogę wojewódzką projektuje się przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych, izolowanych fabrycznie o długości 29,50 m i średnicy 500 mm. Wlot i wylot przepustu projektuje się umocnić brukiem kamiennym 17/20 cm ułożonym na podsypce cementowo - piaskowej grub. 10 cm. Przed wlotem i wylotem należy wykonać renowację rowu poprzez oczyszczenie i pogłębienie.

Obecnie pod zjazdem nie istnieje przepust.

Uwagi końcowe

- Wysokościowo projektowaną niweletę drogi dowiązać do reperu państwowego , a

wytyczenie powierzyć uprawnionemu geodecie.

W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach wykonawca robót o tym fakcie winien powiadomić Inwestora i przypuszczalnego właściciela urządzenia oraz  w  ramach inwentaryzacji powykonawczej nanieść je na mapy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki geodezyjne, których nie można zniszczyć, uszkodzić lub przemieścić gdyż koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty budowlane.

- Roboty wykonać zgodnie z normami wykonania poszczególnych elementów  robót.

.

Opracował :

techn. A. Ofierzyński

PROJEKT  WYKONAWCZY                             przebudowa odc. drogi gminnej w m. Kadłubek gmina Trzcianka

BRANŻA DROGOWA

STRONA TYTUŁOWA

1. OBIEKT BUDOWLANY

| nazwa | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kadłubek |
| --- | --- |
| adres | Kadłubek gmina Trzcianka |
| numery ewidencyjne działek | działka nr 5 w obrębie Biała (Kadłubek) |

2. INWESTOR

| imię i nazwisko lub nazwa | GMINA TRZCIANKA |
| --- | --- |
| adres | 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7 |

3. PROJEKTANCI

| Projektował | techn. Aleksander Ofierzyński upr. GT-V-63/15/76 |
| --- | --- |
| Sprawdził | inż. Jerzy Bakalarski upr. GT-V-63/15/76 |

Koszalin maj 2009 r.

Koszalin  12.05.2009 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity z Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że :

“PROJEKT WYKONAWCZY - przebudowa odcinka drogi gminnej

w miejscowości Kadłubek gmina Trzcianka„

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branża drogowa  :

Projektant :  techn. Aleksander Ofierzyński

upr. GT-V-63/15/76

Sprawdzający :  inż. Jerzy Bakalarski

upr. GT-V-63/15/76

Informacja o bezpieczeństwie

i ochronie zdrowia

wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

Nazwa i adres :

Przebudowa odc. drogi gminnej w miejscowości

Kadłubek gmina Trzcianka

Inwestor :

GMINA TRZCIANKA

64-980 TRZCIANKA

ul. Sikorskiego 7

Sporządził :

techn. Aleksander Ofierzyński

upr. GT-V-63/15/76

Koszalin maj 2009 r

Zawartość opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektów budowlanych

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrożenie, czas i miejsce ich wystąpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników i szkoleń

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeństwom

Informacja o BIOZ - część opisowa

1. Zakres robót

Elementy zagospodarowania terenu wynikają z technologii wykonywania robót nawierzchniowych .

Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót :

- wytyczenie geodezyjne i roboty przygotowawcze

- roboty ziemne zdjęcie gruntu z istniejącej nawierzchni, plantowanie poboczy

- wykonanie poboczy

- budowa przepustu pod zjazdem

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy dolnej, wiążącej z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejącymi obiektami są :

- istniejąca droga gminna do m. Kadłubek

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy mogące stwarzać zagrożenie - nie występują.

4. Przewidywane zagrożenie

Rodzaj zagrożenia                                                  Miejsce wystąpienia

- potrącenia przez pojazdy poruszające                   - pas drogowy

się w pasie drogowym i przez maszyny drogowe

- uszkodzenia ciała przez ostre                               - walce,

i wystające materiały , narzędzia ,                           zagęszczarki, rozściełacz

części maszyn w ruchu

5. Informacja o prowadzeniu instruktażu i szkoleń

- szkolenie wstępne  , po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP

- instruktaż stanowiskowy , przed przystąpieniem do robót na terenie budowy -

kierownik budowy lub osoba upoważniona

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę

Świadectwo odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie .                                                      3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót

Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy , który należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U.z dnia 23 grudnia 2003 r)

- powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwała w sprawie ochrony

zdrowia i bezpieczeństwa pracy” w danej firmie

- prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej dwóch pracowników,

asekuracja

- Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

- profilaktyczne badania lekarskie

Opracował :

techn. Aleksander Ofierzyński

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  UTWARDZONYCH

1. Nawierzchnia asfaltowa drogi :           1048,00 m2