Trzcianka 30.05.2008r.

# OPIS   TECHNICZNY

## Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego w Trzciance

### Stan istniejący

Ulica dojazdowa do Urzędu Miejskiego w Trzciance posiada jezdnię z płyt betonowych „trilinki”. Jezdnia objęta jest w przeważającej części krawężnikiem kamiennym, łupanym Bezpośrednio przy jezdni znajdują się dwa parkingi dla samochodów osobowych. Stan techniczny jezdni jest niedostateczny. Chodniki wykonane są z płytek betonowych 35x35 oraz z kostki betonowej „Polbruk” (przy budynku szpitala). Chodnik przy ul. Wiosny Ludów na wysokości Urzędu Miasta wykonany jest z płytek betonowych 35x35.

### Stan projektowany

Projektuje się wymianę nawierzchni jezdni i parkingów z „trilinki” na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej , ciętej z płyt, koloru szarego od góry płomieniowanej gr. 8cm, /ciętej  z 6 stron/, na podsypce cementowo-piaskowej. Szczeliny należy wypełnić miałem granitowym. Podbudowa z chudego betonu gr.15cm. Istniejące krawężniki betonowe i kamienne należy wymienić na krawężniki granitowe 15x30, cięte ze „śmigą” oraz płomieniowane, posadowione na ławie betonowej B10 (0,05m3/mb). Wzdłuż projektowanego krawężnika należy wykonać ściek (opaskę) z kostki kamiennej grafitowej gr.10cm na podsypce cementowo-piaskowej. Przy budowie nawierzchni należy zachować istniejące profile poprzeczne i podłużne. Przebieg i wysokość projektowanych krawężników taka sama jak istniejącego .Światło proj. krawężnika w stosunku do jezdni wynosi 10cm.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla ruch KR2:

- Nawierzchnia z kostki granitowej, ciętej gr 8cm , góra płomieniowana na podsypce cementowo-piaskowej (kostki należy zamulać  klińcem granitowym koloru szarego)

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

Chodniki projektuje się wykonać z kostki betonowej typu „Nova granit” gr. 8cm, kolor biały, na podsypce cementowo-piaskowej. Pas 10cm przylegający do krawężnika wykonać  z kostki koloru grafitowego. Spadek poprzeczny 2% w stronę jezdni.

Wjazd (od strony ul. Wiosny Ludów) wykonać z kostki kamiennej gr. 10cm,  kolor grafitowy na podsypce c-p i podbudowie z chudego betonu gr. 15cm.

Schody wejściowe do Urzędu Gminy należy wykonać z płyty granitowej płomieniowanej oraz osadzić w niej istniejące lampy podświetlające

Kraty przy oknach piwnicznych należy zregenerować poprzez naprawę uszkodzonych kształtowników, oczyszczenie i pomalowanie na kolor czarny.

Rury spustowe z rynien Urzędu Gminy należy podłączyć poprzez przykanaliki PCV śr. 150 do istniejącego wpustu deszczowego. Przy każdej z rur spustowych zastosować rewizje oczyszczające.