# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# A.003 – ROBOTY MURARSKIE (ścianki działowe)

Kod CPV 45411141-4

1. Wstęp

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

robót murarskich (ścianek działowych).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i  mające na celu wykonanie robót murarskich.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

- Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Bloczki i płytki z autoklawizowanego betony komórkowego – wg BN-90/6745-01

2.1.2. Pustaki szklane bezbarwnych – wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

2.1.3. Zaprawy budowlane zwykłe - wg PN-90/B-14501

2.1.4. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych (gruboziarnista) - biała,

2.1.4. Stal konstrukcyjna zbrojeniowa - PN-88/H-84020

2.1.5. Kształtowniki aluminiowe – PN EN 573-3:1994

2.1.6. Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle – wg BN-76/9013-02

2.2. Badania materiałów

Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie sprawdzenia przedło-

żonych świadectw lub certyfikatów zgodności z odpowiednimi normami i wymaganiami

dokumentacji technicznej oraz poprzez oględziny.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami

producenta materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty murowe z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu

komórkowego.

5.1.1. Zasady ogólne

- układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla

muru z cegły,

- mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne  i

porzeczne  powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem,

- mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jedna-

kowej odmiany  i marki na jednakowej zaprawie,

- elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie  powinny być przed ułożeniem zwilżo-

ne wodą, nie dopuszcza się wbudowanie elementów uszkodzonych w stopniu przekracza-

jącym wielkości podane w BN-90/6745-01,

- bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku

prostopadłym do wzrostu masy w formie,

- do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane

wyłącznie elementy mrozoodporne,

- nie dopuszcza się wykonywania z betonów komórkowych murów w podziemiach oraz

dolnej części ścian zewnętrznych parteru, znajdujących się poniżej izolacji poziomej albo poniżej 0,50 m nad terenem i nie zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski z wód opadowych: nie dopuszcza się także wykonywania murów położonych w pomieszczeniach

o przewidywanej wilgotności >75% lub narażonych na agresję chemiczną, jeżeli nie mają należytego zabezpieczenia,

- w ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić, i wnęk, z wyjątkiem bruzd

skrobanych  oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych,

- w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy

występują opady ciągłe – należy mury zabezpieczyć przed opadami.

5.1.2. Grubość murów

- 6 cm – dla ścianek działowych wykonywanych z płytek o grubości 6 cm,

- 12 cm – dla ścianek działowych z płytek o grubości 12 cm,

5.1.3. Ościeżnice drzwiowe w ściankach działowych powinny być osadzone w trakcie murowa-

nia  przez wpuszczenie  płytek w wycięcie ościeżnic oraz powiązanie z kotwiami z

bednarki , przybitymi do ościeżnicy gwoździami lub przyspawanymi w przypadku

ościeżnic stalowych, w drugim końcem wpuszczonymi w spoinę muru w odstępach 75-80

cm na długość około 30 cm.

5.1.4. Wymiary otworów drzwiowych powinny być określone projektem. Najwię-

ksze dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów otworów nie mogą przekra-

czać + 10 mm. Jeżeli projekt przewiduje  usytuowanie otworów na jednym poziomie, to

największe dopuszczalne odchyłki od projektowanego poziomu należy przyjmować  wg

punktu 2.3.9. PN-68/B-10024.

5.1.5. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn

pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni były w przybliżeniu

liniami prostymi. Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować wg punktu 2.3.9. PN-68/B-

10024.

  - Ścianki działowe z pustaków szklanych.

Pustaki szklane łączy się tradycyjną zaprawą cementową ze zbrojeniem z prętami stalowymi w spoinach. Należy pamiętać, że szkło nie odciąga wilgoci z zaprawy, dlatego powinna ona zawierać mniej wody niż stosowana do łączenia wyrobów ceramicznych, wap.-piaskowych czy z bet. komórkowego. Dla ułatwienia i usprawnienia murowania ścianek z pustaków szklanych na tradycyjną zaprawę, stosuje się krzyżyki dystansowe. Uwaga! Wszelkie zabrudzenia powierzchni pustaków zaprawą należy niezwłocznie usuwać, ponieważ w miarę jej wiązania będzie to coraz trudniejsze. Po wymurowaniu ściany, szczeliny między pustakami wypełnia się zaprawą do spoinowania płytek ceramicznych - białą (gruboziarnistą). Wolne krawędzie pionowe i poziome ścianek zabezpieczyć poprzez osłonięcie profilami z aluminum lub tworzywa sztucznego.

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z

projektem technicznym i zamówieniem,

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm,

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 dla ścian i ścianek działowych i mb dla nadproży. Ilość

robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobo-

wanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murarskich powinien obejmować sprawdzenie zgodności z wymaganiami

odpowiednich norm i z dokumentacją techniczną poprzez porównanie gotowej konstruk-

cji murowej z projektem.

8.2. Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł  należy przeprowadzać

przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami punktów 5.1.3 i 5.2.3.

8.3. Sprawdzenie grubości spoin  i ich wypełnienia należy przeprowadzać poprzez oględziny

zewnętrzne  i pomiar. Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie

przeciętnej grubości cegły oraz ilorazy wysokości zmierzonego odcinka muru o

wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy

ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru.

8.4. Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać

przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m oraz

przez pomiar prześwitu pomiędzy łatą  a powierzchnią lub krawędzią  muru z dokładno-

ścią 1 mm.

8.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać  pionem murar-

skim i przymiarem z podziałką milimetrową.

8.6. Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną

lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem.

8.7. Sprawdzenie kąta między przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić

stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać

wartości podanych w odpowiednich normach.

Odbiór gotowych murów następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówie-niem , którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Roboty murarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty murarskie nie powinny być odebrane.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2  ścianek działowych  wykonanych  zgodnie z

zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i

zasady koordynacji modularnej

PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościo-

wych.

PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykony-

wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autokla-

wizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy od-

biorze.

PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku.

PN-B-30020:1999      Wapno.

PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-67/B-03005          Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymia-

rowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie.

PN-89/B-10425          Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001         Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.

PN-74/B-12002         Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka.

PN-75/B-12003         Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.

PN-71/B-12008         Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

PN-73/B-12011         Cegła kratówka wypalana z gliny.

PN-88/H-84020         Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

PN- 76/B-92325        Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-87/5028-12         Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i

kwadratowym.

BN-90/6745 –01        Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komórkowego.

Elementy drobnowymiarowe.

BN-76/9013-02         Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

BN-63/9021-01         Nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego, odmiany 07.