##### Załącznik nr 2

##### OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPRAWNOŚCIOWYCH

WRAZ Z INFORMACJĄ

O WYMAGANYCH MATERIAŁACH I SPOSOBIE MONTAŻU

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - Wszystkie urządzenia zabawowe i sprawnościowe zastosowane na placu zabaw powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 /wyposażenie placów zabaw                                i wymagania bezpieczeństwa.

  - Place zabaw wyposażyć w urządzenia (lub ich zestawy) niezbędne do rekreacji ruchowej                      i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym, takie jak:

- huśtawka „ważka” podwójna,

- zestaw zabawowy,

- zestaw sprawnościowy.

  - Na terenie placu zabaw należy umiejscowić elementy dodatkowe takie, jak:

- ławeczki

- kosze na śmieci

- tablicę informacyjną z regulaminem przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania.

- WYMAGANIA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

/obowiązują, o ile w opisie poszczególnego urządzenia nie zaznaczono inaczej/

- Drewno - wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach minimum 100mmx100mm                                            o zaokrąglonych krawędziach). Belki konstrukcyjne muszą posiadać co najmniej jeden frez wzdłużny z każdej strony.

- Schody - stopnie w schodach muszą być zrobione z drewna klejonego z powłoką antypoślizgową.

- W huśtawce wagowej - ważce  cała podstawa wykonana ma być ze stalowego profilu malowanego proszkowo, równoważnia z drewna klejonego. Urządzenie ma posiadać siedziska z oparciem.

- Sklejka – łukowe daszki mają być wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25 mm. Sklejka i farba ma być odporna na promieniowanie UV.

- Kotwy – urządzenia i zestawy mają być osadzane przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wpływem wilgoci                         z gruntu).

- Elementy należy mocować na fundamencie umieszczonym 40cm pod powierzchnią gruntu.

- Liny – z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

- Łańcuchy- kalibrowane ze stali nierdzewnej o krótkich ogniwach.

- Zjeżdżalnia – ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcje nośne wykonane ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną o grubości minimum 25mm.

- Elementy konstrukcyjne drewniane - mają być zakończone od góry kapturkami                         z tworzywa.

- Elementy stalowe - uchwyty, poręcze, balkoniki i inne wykonane ze stali muszą być  malowane proszkowo.

- Zabezpieczenia – drewno zabezpieczone przed wilgocią przez osłony z tworzyw sztucznych             o wysokiej wytrzymałości. Do połączeń stosowane śruby ocynkowane. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. Nakrętki wpuszczane w otwory w drewnie ewentualnie śruby wystające poza lico belek zaślepiane kołnierzami plastikowymi.

- Urządzenia i zestawy zabawowe muszą być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji                 i wielkością do  przedstawionych na rysunkach poglądowych, jak również w skład wymaganych przez zamawiającego zestawów mają wchodzić wszystkie elementy składowe zgodnie  z przedstawionym poniżej opisem.

##### III. WIELOFUNKCYJNY ZESTAW ZABAWOWY – szt. 1

1. Uwagi ogólne do zestawu:

- wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka                 o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Belki konstrukcyjne muszą posiadać co najmniej jeden frez wzdłużny z każdej strony,

- cały zestaw osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, do zabetonowania w gruncie,

- drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę,

- wszystkie elementy wykonane z rurek malowane proszkowo w kolorze,

- śruby ocynkowane w  słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa,

- elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa,

- ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej, boki ze sklejki wodoodpornej,

- podesty w wieżach antypoślizgowe wykonane ze sklejki szalunkowej wodoodpornej                             o grubości 25mm.

##### 2. Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

- dwie wieże trójkątne z podestami na wysokości 150 cm,

- wieża kwadratowa z dwoma łukami i podestem na wysokości 120 cm,

- trap wejściowy łukowy do wspinania się na wysokości 150cm, konstrukcja nośna                     wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo wypełnione deskami malowanymi akrylami,

- balkonik ozdobny wykonany z sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- dwie drabinki pionowe, konstrukcja drewno klejone, szczeble z rurek stalowych                           malowanych proszkowo,

- rura strażacka ze spiralą z rurki stalowej malowana proszkowo,

- zjeżdżalnia na wysokości150 cm, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną,

- linarium do wspinania się,

- ścianka wspinaczkowa  ścianka wykonana z sklejki wodoodpornej o grubości   25 mm.

RYSUNEK POGLĄDOWY

##### IV. WIELOFUNKCYJNY ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY – szt. 1

1. Uwagi ogólne do zestawu:

- wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach dodatkowo                                    z każdej strony belki konstrukcyjnej znajduje się frez wzdłużny),

- cały zestaw osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie,

- drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę,

- wszystkie elementy wykonane z rurek  malowane proszkowo w kolorze,

- śruby ocynkowane w  słupach konstrukcyjnych, powinny być zabezpieczone zaślepkami                z tworzywa,

- elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa,

- liny w zestawie wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym,

- ściana wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25 mm.

##### 2. Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

- wieża bez dachu z podestem na wysokości minimum 150 cm,

- 5 szt. drabinek pionowych z rurek stalowych malowanych proszkowo,

- przeplotnia pionowa  linowa wykonana z lin stalowych  na oplocie polipropylenowym,

- ściana wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25 mm

- lina do wspinania się,

- spirala do wspinania się wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo,

- belka równoważnia,

- kosz do koszykówki z tablicą ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25 mm.

RYSUNEK POGLĄDOWY

##### V. HUSTAWKA WAGOWA – szt. 2

1. Uwagi ogólne do zestawu:

- konstrukcja nośna - podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo,

- uchwyt wykonany z rurki stalowej malowanej proszkowo,

- oparcie siedziska wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo wypełnione sklejką                      wodoodporną,

- belka poprzeczna wykonana z drewna klejonego o długości minimum 2 mm musi posiadać co najmniej jeden frez wzdłużny po zewnętrznej stronie z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbijaczami pochłaniającymi energię.

RYSUNEK POGLĄDOWY

##### VI. ELEMENTY DODATKOWE

##### 1. TABLICA REGULAMINU PLACU ZABAW – szt. 1

- całość wykonana z metalu,

- konstrukcja osadzona w podłożu, do zabetonowania w gruncie,

- grafika zgodna z rysunkiem poglądowym,

- zawierający m.in. następujące informacje:

-  na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów,

-  na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do kosza na  śmieci,

-  inne informacje istotne dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci, wprowadzone po konsultacji z zamawiającym.

RYSUNEK POGLĄDOWY

- ŁAWKA – szt. 2

- konstrukcja osadzona w podłożu, do zabetonowania w gruncie.

- KOSZ NA ŚMIECI – szt. 1

- konstrukcja osadzona w podłożu, do zabetonowania w gruncie.

Ogrodzenie Panelowe wokół placu zabaw

Ogrodzenie panelowe stalowe ocynkowane o wysokości minimum 80cm