Trzcianka, dnia 12.11.2010r.

RPI/I/341-3/10

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu na „Budowę sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36”

W związku z wniesionymi pytaniami uzupełniamy treść SIWZ.

W załączeniu przedkładamy wykaz wyposażenia sali wraz z aparaturą nagłaśniającą I systemem monitoringu celem wyceny. Jednocześnie unieważnia się wszystkie dotychczasowe elementy wyposażenia ujęte w SIWZ.

System sygnalizacji włamania i napadu:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala alarmowa INTEGRA 64 SATEL-płyta główna | szt | 1.0 |
| 2. | Sygnalizator wewnętrzny SAWA 2R | szt | 1.0 |
| 3. | Akumulator 17Ah/12V | szt | 1.0 |
| 4. | Obudowa centrali alarmowej CA64.OB | szt | 1.0 |
| 5. | Czujka PIR AQUA Plus | szt | 16.0 |
| 6. | Klawiatura strefowa INT-S | szt | 1.0 |
| 7. | Obudowa manipulatora LCD-OB | szt | 1.0 |
| 8. | Manipulator LCD INT-KLCDL-GR SATEL | szt | 1.0 |
| 9. | Sygnalizator zewnętrzny SP 500 SATEL | szt | 1.0 |
| 10. | Obudowa klawiatury strefowej OB.LED | szt | 1.0 |
| 11. | Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 | m | 520.0 |
| 12 | Materiały pomocnicze | - |  |

| Wykaz wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36. |
| --- |
| Art. nr | Nazwa artykułu | J.m. | Il. sztuk |
| 1. Trybuny składane 3 rzędowe. |
| 1.1 | Trybuna składana teleskopowo 3 rzędowa z siedziskami plastikowymi bez oparcia (ostatni rząd z oparciem), szerokość po rozłożeniu 195 cm, szerokość po złożeniu 115 cm. Długość L=5,5 mb - 6 sztuk (29 miejsc x 6 sztuk = 174 miejsca) | miejsce | 174 |
| 2. Koszykówka - 3 boiska treningowe. |  |  |
| 2.1 | Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa | szt. | 3 |
| 2.2 | Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 220 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa | szt. | 3 |
| 2.3 | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej | szt. | 6 |
| 2.4 | Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm | szt. | 6 |
| 2.5 | Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi | szt. | 6 |
| 2.6 | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 6 |
| 2.7 | Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki | szt | 6 |
| 3. Koszykówka - boisko główne. |
| 3.1 | Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym | szt. | 2 |
| 3.2 | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm | szt. | 2 |
| 3.3 | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej | szt. | 2 |
| 3.4 | Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm | szt. | 2 |
| 3.5 | Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi | szt. | 2 |
| 3.6 | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 2 |
| 3.7 | Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym | szt | 2 |
| 4a. Siatkówka - boisko główne. |
| 4.1 | Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 75 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku. | kpl. | 1 |
| 4.2 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 120/100 | szt. | 2 |
| 4.3 | Rama podłogowa z deklem | szt | 2 |
| 4.4 | Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | kpl | 1 |
| 4.5 | Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą | szt. | 1 |
| 4.6 | Wieszak na siatkę | szt. | 1 |
| 4.7 | Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania | szt. | 1 |
| 4.8 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 2 |
| 4b. Siatkówka - 3 boiska treningowe (poprzeczne). |
| 4.9 | Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 75 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku. | kpl. | 2 |
| 4.10 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 120/100 | szt. | 6 |
| 4.11 | Rama podłogowa z deklem | szt | 6 |
| 4.12 | Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | kpl | 2 |
| 4.13 | Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona taśmą | szt. | 3 |
| 4.14 | Wieszak na siatkę | szt. | 3 |
| 4.15 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 6 |
| 5a. Piłka ręczna - boisko główne. |
| 5.1 | Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi | para | 1 |
| 5.2 | Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek | zestaw | 1 |
| 5.3 | Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, grubość splotu siatki 3-3,5 mm | para | 1 |
| 5.4 | Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach | para | 1 |
| 5b. Piłkochwyty na ściany szczytowe. |
| 5.5 | Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 7,2 x 25 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały | m2 | 360,0 |
| 5.6 | Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe) | m2 | 360,0 |
| 6. Tablica wyników sportowych profesjonalna - ETW 220-160 PRO |
| 6.1 | Tablica wyników sportowych ETW 220-160 PRO, wymiary 220 x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/połowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m | kpl | 1 |
| 6.2 | Montaż tablicy wyników | kpl | 1 |
| 7. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 3 sektory). |
| 7.1 | Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7,5 x 25 m - 2 sztuki. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin | m2 | 375,0 |
| 7.2 | Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napędem elektrycznym, szyna z układem wózków jezdnych, mocowana bezpośrednio do dźwigara | kpl | 2 |
| 7.3 | Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem elektrycznym | szt | 2 |
| 8. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 33,3 mb. |
| 8.1 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna | szt | 18 |
| 8.2 | Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) | szt | 18 |
| 8.3 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm – pojedyncza | szt | 1 |
| 8.4 | Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi) | szt | 1 |
| 9. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet. |
| 9.1 | Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych | szt | 1 |
| 9.2 | Montaż szyny jezdnej do lin gimnastycznych | szt | 1 |
| 9.3 | Liny do wspinania L=6 m | szt | 2 |
| 9.4 | Drabinki sznurowe do wspinania L=6 m | szt | 2 |
| 10. Wyposażenie ruchome. |
| 10.1 | Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie syntetyczne | szt | 1 |
| 10.2 | Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości, pokrycie syntetyczne | kpl | 1 |
| 10.3 | Odskocznia gimnastyczna treningowa | szt | 1 |
| 10.4 | Materac gimnastyczny 200x120x10 cm | szt | 4 |
| 10.5 | Materac gimnastyczny 200x120x5 cm | szt | 4 |
| 10.6 | Równoważnia gimnastyczna, długość - 3 m, niska | szt | 1 |
| 10.7 | Ławeczki gimnastyczne – długość 3,0 m, nogi metalowe | szt | 3 |
| 10.8 | Ławeczki gimnastyczne – długość 4,0 m, nogi drewniane | szt | 3 |
| 10.9 | Piłka lekarska 2 kg, skóra syntetyczna | szt | 5 |
| 10.10 | Piłka lekarska 4 kg, skóra syntetyczna | szt | 5 |
| 10.11 | Piłka do siatkówki szkolna nr 5 | szt | 5 |
| 10.12 | Piłka do koszykówki treningowa nr 7 | szt | 4 |
| 10.13 | Piłka ręczna szkolna męska nr 3 | szt | 4 |
| 11. Wyposażenie szatni. |
| 11.1 | Ławko-wieszak do szatni jednostronny, L=1,8 m - 8 sztuk, L=2,4 m - 2 sztuki | m.b. | 19,2 |
| 12. Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet. |
| 12.1 | Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm | kpl | 1 |
| 12.2 | Tuleja montażowa drążka gimnastycznego | szt | 3 |
| 12.3 | Rama podłogowa z deklem | szt | 3 |
| 12.4 | Montaż tulei drążka gimnastycznego | szt. | 3 |
| 13. Podstawowe akcesoria. |
| 13.1 | Wózek na piłki zamykany H=100 cm, L i B =70 cm | szt. | 1 |
| 13.2 | Stojak na piłki przejezdny H= 140 cm, L=140 cm, B =40 cm | szt. | 1 |
| 13.3 | Wózek na materace składany sześciokołowy, (2x100cm) x 100 cm. | szt. | 1 |
| 13.4 | Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki (1 kpl na parę słupków) | kpl | 5 |
| 13.5 | Uchwyt magazynowy na słupki do tenisa (1 kpl na parę słupków) | kpl | 2 |
| 13.6 | Wózki do transportu bramek (2 wózki) | kpl | 1 |
| 13.7 | Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty | szt | 1 |
| 14. Tenis ziemny - boisko główne. |
| 14.1 | Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki | para | 1 |
| 14.2 | Tuleja słupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo | szt. | 2 |
| 14.3 | Rama podłogowa z deklem | szt | 2 |
| 14.4 | Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem | szt. | 1 |
| 14.5 | Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem | szt. | 1 |
| 14.6 | Podpórki do gry singlowej | para | 1 |
| 14.7 | Stanowisko sędziowskie do tenisa | szt. | 1 |
| 14.8 | Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa | szt. | 2 |
| 15. Atlas 1-stanowiskowy |
| 15.1 | Atlas Master Sport JM1 Standard; 1-stanowiskowy, wielofunkcyjny atlas o bardzo stabilnej konstrukcji malowanej proszkowo | szt. | 1 |
| 16. Stanowisko do wyciskania z obciążeniem 75 kg |
| 16.1 | Ławka kątowa ze stojakami Master-Sport JH-2; Ławka z szerokim rozstawem stojaków przystosowana również do sztangi olimpijskiej. Wersja bez pulpitu do bicepsów. | szt. | 1 |
| 16.2 | Gryf prosty o długości 185 cm, średnicy 26 mm i wadzie 9 kg. Chromowany z zaciskami żeliwnymi HEKTOR SPORT | szt. | 1 |
| 16.3 | Gryf chromowany lekko łamany 132cm, średnica 26 mm, wadzie 7 kg, zaciski żeliwne. HEKTOR SPORT | szt. | 1 |
| 16.4 | Obciążenie żeliwne z opaską gumową 2,5kg, średnica 26mm, HEKTOR SPORT | szt. | 2 |
| 16.5 | Obciążenie żeliwne z opaską gumową 5kg, średnica 26mm, HEKTOR SPORT | szt. | 2 |
| 16.6 | Obciążenie żeliwne z opaską gumową 10kg, średnica 26mm, HEKTOR SPORT | szt. | 2 |
| 16.7 | Obciążenie żeliwne z opaską gumową 20kg, średnica 26mm, HEKTOR SPORT | szt. | 2 |
| 17. Stanowisko na brzuch |
| 17.1 | Ławka pozioma na mięśnie brzucha Master-Sport JH-6 | szt. | 1 |
| 18. Stanowisko do ćwiczeń ze sztangielkami |
| 18.1 | Ławka do ćwiczeń bicepsów (modlitewnik) Master-Sport JH-8 | szt. | 1 |
| 18.2 | Sztangielka 5kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych | szt. | 2 |
| 18.3 | Sztangielka 6kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych | szt. | 2 |
| 18.4 | Sztangielka 7kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych | szt. | 2 |
| 18.5 | Sztangielka 9kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych | szt. | 2 |
| 18.6 | Sztangielka 10kg, regulowana, ergonomiczny uchwyt, talerze w opaskach gumowych | szt. | 2 |
| 19. Akcesoria. |
| 19.1 | Stojak na obciążenia dwustronny | szt. | 1 |
| 19.2 | Stojak na hantle dwupoziomowy | szt. | 1 |
| 20. Sprzęt fitness |
| 20.1 | Rower treningowy Kettler Polo M | szt. | 1 |
| 20.2 | Wioślarz Kettler Favorit | szt. | 1 |

Aparatura nagłaśniająca:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głośnk PAB-115MK2 | szt | 6.0 |
| 2. | Radioodtwarzacz CD, USB-CD110-T | szt | 1.0 |
| 3. | Odbiornik mikrofonowy TXS-860 | sz | 1.0 |
| 4. | Bezprzewodowy mikrofon doręczny z nadajnikiem TXS-821HT | szt | 1.0 |
| 5. | Bezprzewodowy mikrofon doręczny z nadajnikiem TXS-822HT | szt | 1.0 |
| 6. | Uchwyt głośnikowy ścienny PAST-500/SW | szt | 6.0 |
| 7. | Śruba oczkowa FLS-190 | szt | 6.0 |
| 8. | Linka stalowa FLS-750 | szt | 6.0 |
| 9. | Ucho stalowe FLS-140 | szt | 6.0 |
| 10. | Płyta montażowa 1U | szt | 1.0 |
| 11. | Kabel mikrofonowy MEC-100/SW | szt | 2.0 |
| 12. | Wzmacniacz STA 1508 | szt | 1.0 |
| 13. | Kabel mikrofonowy MEC-1000/SW | szt | 2.0 |
| 14. | Para zestawów głośnikowych MKS-88/SW | szt | 1.0 |
| 15. | Obudowa natynkowa ATT-300 | szt | 2.0 |
| 16. | Panel montażowy ATT-500U | szt | 2.0 |
| 17. | Gniazdo montażowe XLR 3pin NC-3FDL1BAG | szt | 2.0 |
| 18. | Wtyk montażowy XLR 3 pin NC-MDL1BAG | szt | 2.0 |
| 19. | Mikrofon dynamiczny DM-2500 | szt | 2.0 |
| 20. | Statyw mikrofonowy MS-40/SW | szt | 2.0 |
| 21. | Wtyk nakablowy Speakon | szt | 6.0 |
| 22. | Mikser muzyczny MPX-208 | szt | 1.0 |
| 23. | Skrzynia podróżna na sprzęt głośnikowy MR-1046 | szt | 1.0 |
| 24. | Zestaw gniazd 230 V na szynę DIN | szt | 2.0 |
| 25. | Mikrofon mikser/rozdzielacz liniowy LMS-808 | szt | 1.0 |
| 26. | Szafa montażowa RACK19”6Udzielona | szt | 1.0 |
| 27. | Listwa zasilająca 8x230V-RACK19” | szt | 1.0 |
| 28. | 2-kanałowy eliminator sprężeń akustycznych PA-24FR | szt | 1.0 |
| 29. | Kabel głośnikowy SPC-525/SW | m | 350.0 |
| 30. | Kabel mikrofonowy MLC-152/SW | m | 160.0 |