Trzcianka, dnia 16.12.2010r.

RPI/I/341-3/10

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu na „Budowę sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36”

W związku z wniesionymi pytaniami uzupełniamy treść SIWZ.

Pytanie:

Do odbioru przez Państwową Inspekcję Pracy wymagane jest wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w osprzęt typu : pojemniki na mydło, suszarki, kosze na śmieci, uchwyty papieru toaletowego itp. Prosimy o odpowiedź czy dostawa i montaż osprzętu sanitarnego wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to prosimy o podanie zestawienia ilościowego i standardu jakościowego wyposażenia jakie należy wycenić w ofercie.

ODPOWIEDŹ:

Do wyceny prosimy przyjąć niżej podane wyposażenie, o nie gorszym standardzie:

- dozownik mydła poj.500ml stal matowa sym. DSM 102 - 15 szt

- kosz metalowy otwierany z przyciskiem pedałowym poj. L stal matowa symbol B4A – 13 szt

- lustro z ozdobną ramką 40x60cm symbol LU1- 17 szt

- uchwyty na ręczniki papierowe + kosze z klapą uchylną – 15

- szczotka do toalety stal matowa symbol SZ1MS – 14  szt

- uchwyt papieru toaletowego stal matowa symbol U1Ms – 14 szt.

Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu rozbudowy gimnazjum nr 2 str.18 ppkt. l pomieszczenia hollu, siłowni należy wyposażyć w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 2kg, natomiast Sali sportowej w 
2 gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 2kg. 
Prosimy o odpowiedź czy dostawa i montaż  gaśnic oraz oznakowania ewakuacyjnego, instrukcji ściennych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wchodzi w skład przedmiotu zamówienia ? 
Prosimy o podanie zakresu robót, które należy ująć do wyceny. ( Powyższy zakres prac nie jest ujęty w przedmiarach robót będących integralną częścią SIWZ, a których wykonanie jest konieczne do odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną ).

ODPOWIEDŹ:….

Dostawę, montaż gaśnic oraz oznakowanie ewakuacyjne należy przyjąć do wyceny – wraz z opracowaniem instrukcji.

Pytanie:

Prosimy o podanie czy dostarczenie krzewów i drzew jest przedmiotem przetargu, jeśli tak to prosimy o dostarczenie szczegółów.

Odpowiedź:

NIE JEST TO PRZEDMIOTEM  PRZETARGU.

Pytanie:

Z uwagi na brak zestawień podstawowych materiałów takich jak: elementy prefabrykowane ( między innymi płyty stropowe i nadproża), konstrukcja z drewna klejonego, konstrukcje stalowe, zbrojenie elementów żelbetowych, prosimy o ich dostarczenie.

Odpowiedź:

ZESTAWIENIA POWINIEN ZAWIERAĆ PROJEKT WARSZTATOWY WYKONAWCY.

Pytanie:

Z uwagi na brak schematu i wykazu ułożenia wełny spadkowej na dachu prosimy o ich dostarczenie.

Odpowiedź:

SPADKI  ZGODNIE Z RZUTEM DACHU , NATOMIAST UKŁAD OKREŚLAJĄCY GRUBOŚCI

WEŁNY (OD – DO ) NA PRZEKROJACH A-A , B-B i C-C .

Pytanie:

Z uwagi na lokalizację sauny w pomieszczeniu 0/24 prosimy o podanie czy dostawa sauny wraz z wyposażeniem jest przedmiotem przetargu, jeśli tak to prosimy o podanie szczegółowych rozwiązań projektowych.

Odpowiedź:

SPOSÓB WYKONANIA SAUNY POWINIEN UWZGLĘDNIĆ W SPOSÓB MAKSYMALNY WYMIARY KABINY , STOSOWNE OCIEPLENIE WRAZ Z  IZOLACJAMI PRZECIWWILGOCIOWYMI . ZAKRES WYPOSAŻENIA WINIEN OBEJMOWAĆ SYSTEM WENTYLACJI ZINTEGROWANY Z PRZYLEGŁYM POMIESZCZENIEM REKREACYJNYM , WYPOSAŻENIE W PIEC WRAZ Z JEGO AUTOMATYKĄ .

SAUNA  typu SUCHA  DLA 7-8 OSÓB.

Pytanie:

Z uwagi na zapis „ dokonać niezbędnych wyburzeń kolidujących z projektowaną rozbudową” prosimy o podanie jakich wyburzeń ten zapis dotyczy.

Odpowiedź:

ZAPIS DOTYCZY WYBURZENIA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO ŁĄCZNIKA .

Pytanie:

Z uwagi na zapis na rys. nr 2E „skrzynka elektryczna... z siłownikami do okien” oraz na brak w zestawieniu stolarki jakiejkolwiek informacji, że którekolwiek okna mają posiadać siłowniki prosimy o wskazanie które okna mają posiadać takie siłowniki.

Odpowiedź:

WG. PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO ( RYS. NR 2E) ZAMONTOWAĆ 3 SZTUKI SIŁOWNIKÓW .

SIŁOWNIKI DOTYCZĄ TRZECH OKIEN NA SALI GIMNASTYCZNEJ  O SYMBOLU „ O2 „ .

( OTWIERANE SĄ TYLKO ŚRODKOWE POLA )

Pytanie:

W pkt. 4.49 Opis techniczny Zamawiający pisze, iż „fakturę elewacyjną wykonać poprzez nałożenie bezpośrednio na przygotowaną warstwę podkładową tynku akrylowego np. Bolix o strukturze „baranka” o grubości faktury 1,5-2,5 mm. Wykończenie stanowi farba elewacyjna np. KEIM w kolorach wg rysunku elewacji – kolorystyki”.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku barwionego w masie?

Prosimy o zamieszczenie rysunku elewacji w kolorze.

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

W pkt. 4.19 Opisu technicznego Zamawiający pisze, że „fakturę elewacyjną dla budynku sali stanowi […] deskowanie w kolorze dźwigarów z drewna klejonego dla przedłużenia pasa naświetli w elewacjach szczytowych”.

Prosimy o podanie wymogów dot. w/w deskowania.

Odpowiedź:

WSZELKIE DESKOWANIE NA ELEWACJI – ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAĆ Z DREWNA EGZOTYCZNEGO.

WYKONANIE  WG. DODATKOWEGO ZAŁĄCZONEGO RYSUNKU.

optymalny wymiar desek dł. 3,00 m

- szer. 15cm , gr. 18 mm

- dostawca AGBUD z Poznania , (cena 155zł/m2 )

- sugerowane typ drewna: bambus

Pytanie:

Zgodnie z rys. 2A – Rzut przyziemia Zamawiający wymaga zastosowania w saunie podłogi systemowej. Prosimy o uszczegółowienie: podanie warstw wraz z min. parametrami technicznymi zastosowanych materiałów.

Odpowiedź:

PODŁOGA SYSTEMOWA ZNAJDUJE SIĘ W KOMPLECIE WRAZ Z SAUNĄ.

Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki szczegółowe dot. pergoli i trejaży wraz z opisami.

Odpowiedź:

POZYCJĘ NALEŻY WYKREŚLIĆ Z PRZEDMIARÓW.

Pytanie:

Poz. 2 - Prosimy o uszczegółowienie wymagań dot. tablic do kosza mocowanych do ściany 180x105 z plexi np. podanie grubości, koloru itd.

Odpowiedź:

TABLICA DO KOSZYKÓWKI PROFESJONALNA , SZKŁO AKRYLOWE O WYM. 105X180 CM O GR. 15MM NA RAMIE METALOWEJ.

Pytanie:

Poz. 14 – Prosimy o pełny opis konstrukcji podstropowej do zawieszania i przesuwu wraz z podaniem niezbędnych parametrów technicznych.

Odpowiedź:

PRZYJĘTO OBCIĄŻENIE INSTALACYJNE DLA DŹWIGARA Z DREWNA KLEJONEGO

10 KG/M2

( O  PRZEKROJU 25X130 CM , ROZPIĘTOŚCI 21,25 M W ROZSTAWIE CO 6,0 M )

ZAŁĄCZONO WCZEŚNIEJ RYSUNKI KONSTRUKCYJNE DŹWIGARA.

Pytanie:

Prosimy o podanie i opis poszczególnych warstw podłogi sportowej powierzchniowo sprężystej, którą należy wykonać na sali głównej. W  opisie projektu wymieniono trzy rodzaje (firmy) nawierzchni z paneli drewnianych, które w znaczny sposób różnią się od siebie pod względem cenowym. Pozwolimy sobie zauważyć, że są to nawierzchnie stosowane do sal, w których odbywają się wyłącznie zajęcia sportowe, a nie do sal przyszkolnych, gdzie stosuje się głównie nawierzchnie uniwersalne np . z wierzchnia warstwa z wykładziny Linosport, na których mogą odbywać się również inne otwarte imprezy szkolne.

Odpowiedź:

PODŁOGA MA MIEĆ CHARAKTER SPORTOWY , DLATEGONALEŻY PODTRZYMAĆ STANOWISKO ZAWARTE W PROJEKCIE.

Pytanie:

W pkt.4.19 Roboty wykończeniowe zewnętrzne w dokumentacji architektura + zagosp.Terenu + konstrukcja + BIOZ czytamy: na schodach zewnętrznych oraz podestach zastosowano powłoki antypoślizgowe w postaci malowania, odporne na ścieranie i środki czystości, mrozoodporne. Prosimy o podanie przykładowej farby spełniającej powyższe warunki. Zamiennie można zastosować na zewnątrz antypoślizgowe okładziny z betonowych okładzin prefabrykowanych, których warstwę wierzchnią stanowią wprasowane kamyki otoczakowe.

Odpowiedź:

AKCEPTUJEMY PODANĄ PROPOZYCJĘ .

Pytanie:

W pkt. 4.19 dokumentacji architektura + zagosp. terenu + konstrukcja + BIOZ czytamy: fakturę elewacyjną wykonać poprzez nałożenie bezpośrednio na przygotowaną warstwę podkładową tynku akrylowego np. Bolix o strukturze „baranka” o grubości faktury 1,5- 2,5 mm.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy tynk akrylowy ma być o grubości faktury 1,5 mm czy 2,5 mm co niezbędne jest do podania ceny ryczałtowej za wykonanie całego zadania.

Odpowiedź:

GRUBOŚĆ 2,5 MM

Pytanie:

pkt. 4.19. str.10 wycieraczki do czyszczenia obuwia zaprojektowano o wym. 80x50 cm oraz 100x170cm np. HORYZON Alumata Junior R-02. Przedmiar poz. 132 Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem wycieraczki ACO wtopione w posadzkę  2,0*1,3*1+1,0*0,8*3.- prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

WYCIERACZKI DO OBUWIA TYPOWE O POW. 0,27 M2, Z OSADZENIEM WYCIERACZKI ACO WTOPIONE W POSADZKĘ  2,0*1,3*1+1,0*0,8*3.

BURMISTRZ

MAREK KUPŚ