# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B.009 - SZTUKATERIE

## Kod CPV 45453000-7

1. Wstęp

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

sztukaterii z profili poliuretanowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i  mające na celu przyklejenie sztukaterii wewnętrznej.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Preparat do gruntowania podłoży mineralnych

2.1.2. Klej do sztukaterii z poliuretanu.

2.1.3. Profile (listwy AA071, AD325, SX104, D1500, portale D170, D400, pilastry K200, bazy pilastra K202, dekory D210, rozety R52) Decor System lub równoważne – wg odpowiedniej aprobaty technicznej. Profile powinny być wykonane z poliuretanu (duropolimeru).

2.1.3. Uszczelniacz akrylowy wg. Odpowiedniej aprobaty technicznej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

odpowiedniego dla danego rodzaju robót np.

- włośnica;

- piła do cięcia kątowa w zakresie 90 – 45 stopni

- pistolet pneumatyczny lub inny ( do rozprowadzenia kleju montażowego);

- śrubokręt;

- miarka;

- papier ścierny;

- skrzynka ucisowa.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami

producenta materiałów.

5. Wykonanie robót

Montaż sztukaterii wewnętrznej odbywa się w trzech podstawowych etapach:

- Cięcie;

- Klejenie;

- Malowanie.

Podczas planowania należy się upewnić, czy wybrane elementy pasują do siebie pod względem rozmiaru, stylu oraz ornamentu. Należy także wybrać rozmiar fasety odpowiednio dopasowany do rozmiaru pokoju oraz wysokości stropu. Duże listwy sufitowe nie zawsze są odpowiednie dla małych pomieszczeń z niskimi stropami.

CIĘCIE

Są dwa sposoby cięcia sztukaterii:

- W linii prostej – cięcie pod kątem 90 stopni

- Ukośnie - cięcie pod kątem 45 stopni, stosowane wewnątrz i na zewnątrz kątów.

Sztukaterię można przycinać pod dowolnym kątem w zakresie od 45 do 90 stopni.

MONTAŻ

Odpowiednio przyciętą sztukaterię należy przyłożyć do ścian i sprawdzić, czy dokładnie   przylega oraz czy kąty są zgodne.
Następnie nakładamy klej montażowy (odpowiedni do pianki poliuretanowej) na powierzchnię roboczą sztukaterii i przyciskamy w wyznaczonych miejscach.
Konieczne jest wypozycjonowanie sztukaterii, co gwarantuje dokładność styków. 
Po wyschnięciu kleju przystępujemy do wypełnienia szczelin i styków. Można użyć do tego celu elastycznych szpachlówek do styropianów i pianki poliuretanowej oraz akrylu, które można następnie pomalować. NIE WOLNO używać silikonów, gdyż nie pokryje ich farba. 
Końcowy etap polega na szlifowaniu styków sztukaterii. 
Wykończoną sztukaterię pokrywamy 2-krotnie farb emulsyjną lub inną, niezawierającą rozpuszczalników mogących uszkodzić malowaną powierzchnię. Odpowiednie farby to takie, których rozpuszczalnikiem jest woda.

UWAGA!
SZTUKATERII NIE WOLNO MONTOWAĆ NA STYK! NALEŻY POZOSTAWIĆ 1-2 mm SZCZELINY, KTÓRE WYPEŁNIA SIĘ WYŻEJ OPISANĄ SZPACHLÓWKĄ.

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z

projektem technicznym i zamówieniem,

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm,

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m (listwy, ) i szt (zworniki). Ilość robót określa się

na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

Roboty sztukatorskie, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później  bę-

dzie niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- stanu podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- jakości wytworzonej zaprawy,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót sztukatorskich (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- przyczepności do podłoża,

- wyglądu i innych właściwości powierzchni,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku.

Odbiór gotowych robót sztukatorskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem , którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinien być przyjęte.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m (szt) sztukaterii wykonanych zgodnie z zamówieniem i upo-

rządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN EN 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

PN-B-20132              Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania

PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i

zasady koordynacji modularnej

PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościo-

wych.

PN-65/B-10101         Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbio-

rze.

PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-

nych.

PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczal-

nymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-

wach bezwodnych.

PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Odpowiednie aprobaty techniczne