Trzcianka, dnia 13.04.2011 r.

RBK.271.1.2011.KK

Oferenci, którzy pobrali SIWZ

Odpowiedź nr 1 na zapytania

Dotyczy SIWZ  „Roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki”.

Do SIWZ „Roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki” wniesiono następujące zapytania:

- Dotyczy: Przedmiaru robót „Roboty remontowe z budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki” poz. 44

Pytanie: Proszę o podanie wyglądu (symbolu) listwy jakie ujęto w ww. pozycji.

Odpowiedź:

Pozycja nr 44 w przedmiarze jest zbędna, należy ją wykreślić.

- Dotyczy: Przedmiaru robót „Roboty remontowe z budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki” poz. 45

Pytanie: Z uwagi , że wygląd listwy podłogowej Decor System ujętej w ww. pozycji nie został przedstawiony w załącznikach do SIWZ proszę o potwierdzenie, że listwę o symbolu MD094 należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Listwę o symbolu MD094 należy przyjąć do wyceny. W załączniku nr 1 do odpowiedzi przedstawiamy wygląd tej listwy.

- Dotyczy: Przedmiaru robót „Roboty remontowe z budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki” poz. 53

Pytanie: Z uwagi na rozbieżność dotyczącą rodzaju skrzydeł drzwiowych opisanych w przedmiarze robót w ww. pozycji i załączniku nr 28 do SIWZ prosimy o podanie jakie skrzydła należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

W zał. 28 do SIWZ drzwi prawe o wym. 80x205 cm, są drzwiami płytowymi z pozycji nr 53 przedmiaru.

- Dotyczy: Przedmiaru robót „Roboty remontowe z budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki” element 1.7 poz. 61

Pytanie: Z uwagi, że oprawy wykazane i umiejscowione w załączniku nr 18 są zawarte w przedmiarze robót branży elektrycznej proszę o podanie jakie oprawy ujęto w ww. elemencie i pozycji?

Odpowiedź:

Element 1.7 wraz z poz. 61 jest zbędny i należy go wykreślić.

- Dotyczy: Przedmiaru robót „Urząd Miejski Trzcianki – instalacja elektryczna USC” element 6 i poz. 52.d.6 oraz Specyfikacji Technicznej D.001 – instalacje elektryczne, punkt 5.2 podpunkt Instalacja klimatyzatora.

Pytanie: Prosimy o dokładne wskazanie miejsca montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora z wyszczególnieniem jakie roboty towarzyszące należy wycenić, ze szczególnym uwzględnieniem którędy i przez jakie przegrody będzie prowadzona instalacja przewodząca czynnik chłodzący oraz z jakiego materiału i jakich średnic mają być wykonane rury?

Odpowiedź:

Jednostkę wewnętrzną klimatyzatora należy zamontować na wys. 2,5 m nad posadzką na ścianie B-C w połowie odległości pomiędzy oknem a podciągiem. Jednostkę zewnętrzną należy umieścić w pomieszczeniu piwnicy zlokalizowanym bezpośrednio pod salą ślubów, przymocowaną do ściany na wys. 1 m. Dodatkowo wycenić należy wykucie bruzd pod przewody i rury w pom. sali ślubów oraz przekucie przez strop ceglany. Do wyceny należy doliczyć rury miedziane ¼”x 0,8 o długości 4m, rury miedziane ½” x 0,8 o długości 4 m oraz wspornik jednostki wewnętrznej do 160 kg.

- Dotyczy: SIWZ wraz z załącznikami

Pytanie 1: W załącznikach do SIWZ brak schematu ideowego rozdzielnicy TP. Czy przed rozpoczęciem robót zamawiający dostarczy projekt, czy na wykonawcy  spoczywa wykonanie projektu i wykonanie rozdzielni wg odpowiedniej normy?

Odpowiedź: Opracowano schemat ideowy rozdzielnicy TP – w załączniku 2

Pytanie 2: Z powodu braku szczegółowego schematu instalacji elektrycznej oświetlenia, jest dostępny tylko opis rozmieszczenia poszczególnych elementów tej instalacji, zachodzi pytanie z ilu obwodów oświetleniowych złożona będzie ta instalacja?

Odpowiedź: wg schematu

Pytanie 3: Z powodu braku szczegółowego schematu instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, jest dostępny tylko opis rozmieszczenia poszczególnych elementów tej instalacji, zachodzi pytanie z ilu obwodów złożona będzie ta instalacja?

Odpowiedź: wg schematu

Pytanie 4:W którym miejscu należy umieścić wyłącznik/regulator klimatyzatora?

Odpowiedź: Klimatyzator będzie sterowany z pilota.

- Dotyczy: Specyfikacji technicznej D.001 – instalacje elektryczne

Pytanie 1:Jaki przewód (parametry) zasila starą tablicę, która ma zostać zmieniona na rozdzielnicę TP?

Odpowiedź: Należy przyjąć, że stan techniczny i przekrój jest odpowiedni.

Pytanie 2:Ile obwodów ze starej tablicy wejdzie w skład nowej rozdzieli TP?

Odpowiedź: wg schematu

Pytanie 3:W rozdzielnicy przyjęto dwa wyłączniki różnicowo-prądowe, natomiast z opisu instalacji klimatyzatora wynika, że klimatyzator winien być również zabezpieczony wyłącznikiem różnicowym. Wynika z tego, że w rozdzielnicy należy również przyjąć trzeci, osobny wyłącznik różnicowo-prądowy. Proszę o sprecyzowanie powyższego, skoro instalacja klimatyzatora jest zasilona z rozdzielnicy TP.

Odpowiedź: Tak, należy przyjąć dodatkowe zabezpieczenie obwodu klimatyzacji (zabezpieczenie ujęto w schemacie)

Pytanie 4: Jakiej mocy powinien być wyłącznik główny rozdzielnicy TP?

Odpowiedź: wg schematu

Pytanie 5: Jakiej wielkości zabezpieczenia i charakterystyki należy przyjąć na zabezpieczenie obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych?

Odpowiedź: wg schematu

Pytanie 6: Czy na wykonawcy będzie spoczywać bezpośrednie podłączenie gniazd telefonicznych w rozdzielni TEL.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7: Z punktu 6.2 wynika potrzeba przeprowadzenia natężenia oświetlenia stanowisk pracy. Czy nakłady na tą czynność należy ująć w wycenie skoro nie widnieją w przedmiarze?

Odpowiedź: Tak

Otrzymują:

Oferenci, którzy pobrali SIWZ