OPIS   TECHNICZNY

# Drogi pieszo – jezdne na osiedlu XXX – lecia w Trzciance

## Dzialki 1408/9; 1408/19

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r.

  - Wytyczne projektowania ulic - GDDP W-wa 1992r

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:500

  - Pomiary w terenie

  - Katalog typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – GDDP W-wa 1997r

  - Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podanych – IBDiM W-wa 1983r.

  - Zarys Geotechniki – WKiŁ, Z.Wiłun, W-wa 1982r.

- Stan istniejący

Obecnie na odcinku A –B i G-F osiedla XXX - lecia w Trzciance  istnieją jezdnie wykonane płyt betonowych pełnych, szerokości 3- 4,5m objętych na części tych odcinków krawężnikami betonowymi, ulicznymi 15x30cm. Na odcinku G-B istniejąca droga z płyt betonowych wychodzi poza wyznaczony pas drogowy (podkład geodezyjny) skręcając za budynek nr10 w kierunku trafostacji. Płyty betonowe jezdni są ułożone krzywo a ich stan techniczny jest niedostateczny. Osiedle posiada także ciągi piesze wykonane z betonu lanego, idące wzdłuż poszczególnych bloków mieszkalnych wraz z bezpośrednim dojściem do budynków. Nawierzchnia z betonu na wspomnianych ciągach pieszych jest w bardzo złym stanie . Ruch samochodowy poza wspomnianymi odcinkami jezdni odbywa się bezwładnie po „zarysowanych” drogach gruntowych powodując zapadnięcia, doły  i zastoiska wody.

Teren uzbrojony jest w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową,elektryczną, gazową i telekomunikacyjną.

Przy włączeniu się do ulicy Powstańców Wlkp. – punkt „E” następuje kolizja z rosnącym drzewem o śr. 50cm.Usunięcia tej kolizji leży po stronie Gminy Trzcianka.

- Stan projektowany

    - Plan sytuacyjny

Projektuje się ciągi pieszo-jezdne  w granicach wyznaczonych pasów drogowych (podkład geodezyjny). Początki, końce i załamania projektowanych tras oznaczono literami od „A” do „K”.

Odcinek A-G-B. Punkt „A” km 0+000,0 to przecięcie się osi proj. odcinka z krawędzią jezdni ulicy Powstańców Wlkp.  Linia projektowanej osi biegnie od istniejącej studni kanalizacji ściekowej ul Powstańców Wlkp. i 7m od budynku gospodarczego (z lewej strony odcinka) punkt „G” ,  który stanowi załamanie trasy w kierunku punktu „B”. Nowy kierunek osi można wyznaczyć przez odmierzenie 19,0m od krawędzi, wzdłuż ściany bloku nr 10 (od strony trafostacji). Załamanie trasy o koncie α= 5,5o  złagodzono łukiem o promieniu R=229,01m, T=11,0m, S=0,26m, K=21,68m.

Oś odcinków G-F-H-I-J-K-E ,  F-L-C,  L-D wyznaczamy przez odpowiednie odmierzenie odległości od istniejących budynków mieszkalnych i studni kanalizacyjnych pokazanych na planie sytuacyjnym. Wyokrąglenia krawędzi skrzyżowań i załamań odcinków złagodzono łukami od R=4m do R=7m (pokazanych na planie). Małe spadki podłużne  odcinków wymusiły zastosowanie ścieków szer.20cm wzdłuż krawędzi jezdni wykonanych z kostki betonowej („cegiełka”).Trasy ścieku zaznaczono na planie sytuacyjnym linią przerywana koloru niebieskiego. Na odcinkach prostych zaprojektowano poszerzenia szer. 2,0m z płyt betonowych ażurowych gr.10cm. Poszerzenia umożliwią parkowanie pojazdów osobowych bez tarasowania ruchu na tych odcinkach.

Od wymienionych wyżej odcinków pieszo-jezdnych zaprojektowano bezpośrednie dojścia do budynków mieszkalnych, szerokości 2,5m z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej i objęte obrzeżem betonowym 8x30cm. Na wysokości tych dojść, na całej ich szerokości należy obniżyć krawężnik do 2cm (światło krawężnika).

    - Przekroje podłużne

Niweletę projektowanych odcinków dostosowano do wysokości krawędzi ulicy Powstańców Wlkp., istniejącego terenu i wysokości wejść do budynków.

Odcinek A-B zaczyna się spadkiem +2% by przejść do punktu G spadkiem +3% dalej  -0,7% do końca odcinka („B”). Pierwsze załamanie złagodzono łukiem R=2000,0m T=10,0m, S=0,03m, drugie promieniem R=594,59m, T=11,0m, S=0,10m.

Trasa G-H-I-J-K-E zaczyna się spadkiem +0,2% aż do punktu  K dalej przechodzi spadkiem i=-5,2% i bezpośrednio do ulicy Powstańców Wlkp. i=-2%. Pierwsze załamanie złagodzono łukiem R=555,56m,T=15,0m, S=0,20m a drugie R=312,5m T=5,0m i S=0,04m.

Pozostałe odcinki F-C i L-D posiadają spadki jednostajne wynoszące i=-0,3%.

    - Przekroje normalne

Odcinek A-G-B szerokości 5,0m objęty krawężnikiem betonowym 15x30 posadowionym ławie betonowej z oporem. Światło krawężnika 10cm Na wysokości występowania miejsc postojowych zastosowano pomiędzy jezdnią a wspomnianym miejscem krawężnik najazdowy 15x22cm o świetle 4cm  także na lawie betonowej z oporem. Nawierzchnia miejsc postojowych od strony zieleni objęta jest obrzeżem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek jezdni jednostronny w prawo 2%. Ściek z kostki betonowej szer. 20cm z prawej strony bezpośrednio przy krawężniku.

Pozostałe odcinki posiadają szerokość 4,5m a miejsca postojowe 2,0m. Objęte są krawężnikiem ulicznym betonowym 15x30 na ławie betonowej  C12/15 i świetle 10cm. Spadek jezdni jednostronny 2%.. Podobnie jak poprzedni odcinek w miejscach występowania postoju należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22cm o świetle 4cm. Nawierzchnia płyt ażurowych miejsc postojowych o spadku 2% w kierunku jezdni objęta jest obrzeżem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej.

W połączeniu z ul. Powstańców Wlkp . zastosować krawężnik najazdowy o świetle 4cm a w miejscach styku z chodnikiem w/w ulicy obniżyć światło krawężnika do 2cm

W miejscach bezpośrednich wejść do budynku na szerokości chodnika należy także zastosować światło krawężnika  2cm.

W celu odprowadzenia  i uniknięcia zastoisk wody (małe spadki podłużne) zaprojektowano ściek szer. 20cm bezpośrednio przy krawężniku z jednej strony. Ściek wykonany jest z kostki betonowej tzw. ”cegiełki”, kostka ułożona na podsypce c-p i podbudowie jezdni.

W miejscach wystąpienia głębszych wykopów - odcinek K-E zastosować pobocza szerokości 0,5m i spadku w kierunku jezdni 6%. Spadki skarp 1:1.

    - Konstrukcja jezdni

Zaprojektowano jezdnię ciągu pieszo-jezdnego dla kategorii ruchu KR1 wykorzystując metodę współczynników materiałowych (CBR) Przyjęto grupę nośności podłoża G1. W przypadku wystąpienia (przy robotach ) gruntów wysadzinowych należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1

Jezdnia:

  - Warstwa jezdna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm

  - Podbudowa z chudego betonu Rm=6,0-9,0Mpa gr. 15cm

Miejsca postojowe:

  - Płyta ażurowa betonowa gr. 10cm

  - Podsypka żwirowa gr. 10cm

Chodnik (dojścia do budynkow):

  - Kostka betonowa gr.6cm

  - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

e. Inne

Projektowane rzędne nawiązano do reperu państwowego mieszczącego się na budynku nr 38 ul. Powstańców Wlkp. Rzędna reperu  Rz = 83,602mnp

Opracowała: mgr inż. Magdalena Tworek