SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ST – 07  HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

KOD GŁÓWNY CPV 45330000-0

1. Wstęp.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod – kan   dla zadania „Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3 ”w Trzciance ul. Broniewskiego.

  - Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych ST.

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

- wymiana instalacji kanalizacyjnej z osprzętem

- wymiana instalacji wodociągowej z osprzętem

- montaż elektrycznego podgrzewacza wody V-150 l.

- Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano

w ST – Wymagania ogólne – pkt. 2.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wod-kan i co wg zasad

niniejszej ST są:

- armatura gwintowana ,

- rury miedziane (montaż cyrkulacji)

- rury kanalizacyjne PCV wciskane

- miski ustępowe kompakt

- umywalki fajansowe z półpostumentem

- pisuary fajansowe

- baterie ścienne umywalkowe

- kratki ściekowe PCV z przykryciem stalowym

- wężyki w oplocie

- zawory kulowe

- podgrzewacz OW-E150.7

- Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 3.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych z miedzi i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego.

- Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 4.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem . Fajans sanitarny należy przewozić na paletach drewnianych i składować w pomieszczeniach zamkniętych, nie więcej niż w dwóch warstwach. Armaturę sanitarną należy transportować w oryginalnych opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający uszkodzeniem powłok wykończeniowych (emalia, chrom itp.).

- Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne – pkt 5.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.

Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji wod-kan  jest zakończenie demontażu   starych urządzeń

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą zgodnie z warunkami technicznymi do

miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem

Budowy, jeśli przejścia te nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie rozprowadzenia od pionów wodociągowych i podejścia kanalizacyjne Ø50

należy wykonać w bruzdach zakrytych. Rury wodociągowe w bruzdach należy obowiązkowo  zaizolować otulinami Termoflex- wszystkie. Zwraca się szczególną uwagę na wykonanie prawidłowe gradowanie rur miedzianych w miejscach cięć.

Dla wszystkich przewodów i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i ściany,

przestrzeń pomiędzy rurami a osłona wypełnić masą uszczelniającą z atestem

przeciwpożarowym np.Hilti.

Roboty dotyczące montażu przyborów i urządzeń sanitarnych musza być

skoordynowane z robotami wykończeniowymi i wszystkie muszą być zgodne z

dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i

Zaizolowaniem .Przed zakryciem należy sporządzić protokół z pozytywnych prób     ciśnieniowych

Ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić

jako próbę wstępna, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować

ciśnienie próbne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia

roboczego. Po próbie wstępnej należy przeprowadzić próby główna i końcową, zgodnie

z wytycznymi producenta rur.  Trzeba pamiętać, aby między poszczególnymi cyklami

próby, sieć powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu

badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

- Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania przyborów sanitarnych. Kontrola musi obejmować sprawdzenie długości podejść kanalizacyjnych i spadków przewodów odpływowych.

- Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji ksztorysowej z

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

- Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru

jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.

- Podstawa płatności.

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 9.

9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności.

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji wod-kan  ,zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

- Przepisy związane

Uwzględniono następujące normy:

PN-EN 806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

„Wytyczne stosowania i projektowania „wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych z rur miedzianych” COBRII „Instal”

PN-81/10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.