Załącznik

do Zarządzenia Nr 15/11

Burmistrza Trzcianki

z dnia 3 lutego 2011r.

1. Zarządzenie dotyczy wszystkich pojazdów i urządzeń z silnikiem napędzanym paliwem ciekłym eksploatowanych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Trzcianka. Gospodarkę materiałami pędnymi
i smarami należy prowadzić racjonalnie i oszczędnie, z uwzględnieniem norm zużycia i ubytków naturalnych oraz zasad magazynowania. Do pojazdów
i urządzeń należy stosować odpowiedni rodzaj paliwa oraz rodzaje smarów według zaleceń producenta pojazdu (urządzenia) lub ich zamienniki określone w instrukcji obsługi lub przez właściwy merytorycznie instytut naukowy.

2. Wprowadza się następujące ujednolicone normy zużycia paliw płynnych w pojazdach pożarniczych:

| Lp | Nazwa OSP | Rodzaj, marka typ pojazdu | Norma zużycia paliw | Norma zużycia paliw podczas pracy autopomp oraz innych urządzeń stanowiących stałe wyposażenie wozu bojowego [dm3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dm3/100 km | dm3/min |  |
|  |  |  | Zapłon iskrowy | Zapłon samoczynny | 1 minuta pracy silnika na postoju |  |
|  | Nowa Wieś | STYER 590 GBA 2/16 |  | 27,0 | do 0,14 | 18 dm3/h autopompa |
|  | Trzcianka | Żuk A062H | 14 |  |  |  |
|  |  | STYER 10S23/L37/4X4 GBA 2/16 |  | 27,0 | 0,14 | 18 dm3/h autopompa 2 dm3/h urządzenie grzewcze |
|  | Niekursko | Star 266 6x6 GBM 2/8 |  | 31 | do 0,13 oraz przy załączonej wyciągarce do 0,18 | 12 dm3/h motopompa, 2 dm3/h urządzenie grzewcze |
|  | Stobno | Star 244 GBA 2,5/16 |  | 30 | do 0,13 | 20 dm3/h autopompa, 2 dm3/h urządzenie grzewcze |
|  | Siedlisko | Star 244 GBA 2,5/16 |  | 30 | do 0,13 | 20 dm3/h autopompa, 2 dm3/h urządzenie grzewcze |
|  |  | Star 200 SH-18 |  | 24 | Do 0,11 | 20 dm3/h praca podnośnika hydraulicznego |
|  | Biała | Star 200 GBA 2/16 |  | 27 | do 0,11 | 20 dm3/h autopompa, 2 dm3/h urządzenie grzewcze |

## Uwagi do tabeli

Praca silnika na postoju obejmuje: wykonanie obsługi technicznej, postoju w strefie zagrożenia, oświetlenia terenu akcji, podczas długotrwałych akcji ratowniczych ładowanie akumulatorów zasilających radiotelefon, zasilanie w sprężone powietrze sprzętu pneumatycznego, ochronę przed zamarznięciem wody w instalacji poprzez utrzymywanie zamkniętego obiegu wody.

Ustaloną dla przebiegu normę koryguje się niżej wymienionymi dodatkami w następujących wypadkach:

1/ jazdy alarmowej w związku z akcją ratowniczą lub fałszywym alarmem – dodatkiem „alarmowym” (o symbolu A) do 8% licząc przebieg pojazdu w obie strony i na terenie akcji ratowniczej,

2/ jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach dodatkiem „terenowym” (o symbolu T) – do 50 % dla pojazdów użytych do gaszenia pożaru lasu, suchych traw, torfowisk, zboża na pniu, ściernisk oraz stodół, stert i stogów zlokalizowanych na polach, akcji ratowniczej na terenach objętych powodzią, akcji ratowniczej w związku z katastrofą kolejową, drogową lub lotniczą oraz likwidacji skutków katastrofy ekologicznej na rzekach i akwenach wodnych, jeżeli jazda odbywa się po bezdrożach - do 10 % w pozostałych przypadkach

3. Wprowadza się następujące normy dla sprzętu silnikowego stanowiącego wyposażenie jednostek OSP:

| Lp | Rodzaj , marka typ sprzętu | Norma zużycia paliwa E 95 dm3 na 1 godz. pracy: | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Motopompa PO-5 | 12 dm3/h | Norma zużycia oleju do smarowania silników dwusuwowych zgodnie z zaleceniem producenta |
|  | Piła do drewna: - Sthil 23, 25 - Husqwarna | 1,0 dm3/h |  |
|  | Piła do drewna 044 | 2,0 dm3/h |  |
|  | Piła do betonu i stali | 2,0 dm3/h |  |
|  | Agregat prądotwórczy | 2,0 dm3/h | l |
|  | Pompa pływająca NIAGARA | 2,0 dm3/h |  |
|  | Zestaw ratowniczy Holmatro | 2,0 dm3/h |  |
|  | Pompa szlamowa | 3,0 dm3/h |  |

4. Zasady rozliczania zużycia paliwa:

1/ użytkownicy pojazdów i urządzeń zobowiązani są prowadzić dokładną ewidencję zużycia paliw ciekłych przez poszczególne pojazdy i urządzenia;

2/ każda ilość paliwa wydanego osobie uprawnionej i zakupionego na pojazd powinna być odnotowana w karcie pracy pojazdu (karta drogowa) lub karcie pracy urządzenia wraz z aktualnym stanem licznika kilometrów lub motogodzin;

3/ każde użycie pojazdu lub sprzętu silnikowego przez kierowcę powinno być potwierdzone stosownym podpisem naczelnika jednostki OSP lub członka zarządu w karcie drogowej i karcie pracy sprzętu;

4/ podstawę do rozliczenia stanowią wskaźniki norm zawarte w pkt. II i III niniejszego zarządzenia;

5/ rozliczenie ilości zużytego paliwa dla pojazdów i urządzeń z zapłonem samoczynnym (ZS)dokonujemy z dokładnością do 1 litra, a o zapłonie iskrowym (ZI) do 0,1 litra na podstawie:

a) ustalenia ilości zużytego paliwa przez dodanie do stanu paliwa w zbiorniku z poprzedniego okresu rozliczeniowego ilości paliwa pobranego
i kupionego na dany pojazd (urządzenia) i odjęcia od sumy ilości paliwa jaka pozostała w zbiorniku na następny okres rozliczeniowy,

b) porównania ilości zużytego paliwa w okresie rozliczeniowym z ilością    przysługującą na podstawie normy eksploatacyjnej dla:

- pojazdu na przebyte kilometry i czas pracy silnika w związku
 z napędem zainstalowanych urządzeń specjalnych oraz urządzeń;

- urządzenia, czas pracy silnika w związku z napędem funkcjonalnie zintegrowanego z tym silnikiem urządzenia roboczego;

6/ ustalenia stanu paliwa w zbiorniku dokonuje się przez dopełnienie zbiornika do poziomu jego pojemności znamionowej i przyjęcie tej wartości za stan paliwa w zbiorniku (zasada tankowania do pełnego zbiornika), zawsze przed okresem rozliczeniowym lub według potrzeby;

7/  ustala się kwartalny okres rozliczeniowy (do 10 tego następnego kwartału) dla samochodów gaśniczych, oraz półroczny dla pozostałego sprzętu silnikowego

8/ w przypadku uszkodzenia licznika kilometrów, użytkowanie pojazdu powinno być wstrzymane. Wyjątek stanowi wyjazd do akcji ratowniczej oraz powrót do remizy;

9/  kierowca – konserwator ponosi odpowiedzialność za złe gospodarowanie się paliwem lub złe jego rozliczanie.

5.  Zasady prowadzenia rozruchów:

Ilość rozruchów silnika z uwagi na dynamiczne jego niszczenie oraz bezefektywne zużywanie paliwa należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Dlatego wprowadza się w ramach rozruchu pojazdu pożarniczego, raz
w miesiącu, jazdę próbną na odcinku około 20 kilometrów celem kontroli sprawności wszystkich układów pojazdu. Dla motopomp PO-5 ilość rozruchów jest nieograniczona lecz zużycie paliwa nie może przekroczyć  1 dm3 w miesiącu, a 6 dm3 w okresie rozliczeniowym. Rozruchy pozostałego sprzętu silnikowego należy  dokonywać nie rzadziej niż  raz w miesiącu i można doliczyć na wykonywany rozruch silnika, odnotowany w okresowej karcie pracy, ilość paliwa w wysokości 3% normy godzinowej na jeden rozruch.